## Slide 1: Système de vidéosurveillance
Zoneminder

## Slide 2: Sommaire
Contexte // Besoins
Solution retenue : Zoneminder
Installation
  Caméras IP
  Serveur Zoneminder
  Mosaïque
  Ordinateur agent logé
  Mosaïque accueil
Interface Zoneminder

## Slide 3: Contexte
Réseau privé
VM
Relais smtp
Osiris
obsolète
obsolète
obsolète
Matériel disponible
à installer
Capture d’images
(pas de vidéo)
Besoins
+
Envois d’e-mails
Envois d’e-mails
Envois d’e-mails
Mosaïque à l’accueil
Mosaïque pour l’agent logé et visualisation des captures
Agent logé

## Slide 4: Solution retenue
Solution libre avec communauté active
Utilisable avec un très large panel de caméras IP
Très puissant avec possibilité de plugins (Jeebox.,.)
Réseau privé
Zoneminder
+ stockage des captures
Mosaïque accueil
Raspberry PI
Firefox en mode kiosk
Ordinateur portable agent logé
Flux vidéo
http://
X4

## Slide 5: Installation
Caméras IP
  IP statique
  Création d’un compte admin et un compte de consultation
  Toute sorte de notification désactivée
  Mode des profils vidéos : JPEG
  Commutation vision de nuit automatique

## Slide 6: Installation
Serveur Zoneminder
  Core 2 duo – 2Go de RAM – Disque dur de 256Go
  Debian 8 64 bits - Debian 9 étant mal supporté par Zoneminder à l’heure actuelle
  Procédure d’installation utilisée : https://wiki.zoneminder.com/Debian_8_64-bit_with_Zoneminder_1.29.0_the_Easy_Way
  Utilisateurs Zoneminder : « admin » et « camip » avec droits limités pour l’agent logé
  Se connecte aux caméras via le compte de consultation des caméras IP identifiant:motdepasse@IP en utilisant le flux vidéo 1280*760
  S’active et se désactive via cron aux heures indiquées : https://forums.zoneminder.com/viewtopic.php?t=5815
  Efface les captures lorsque la partition atteint 85% d’utilisation

## Slide 7: Installation
Mosaïque
  Page HTML
    4 iframes qui reçoit les flux vidéo en 640x480 de chaque caméra
    Si on clique sur une des iframes, on va sur le flux 1280x870
Caméra 1
Caméra 2
Caméra 3
Caméra 4

## Slide 8: Installation
Ordinateur portable agent logé
  Ubuntu Desktop 16.4 LTS
  Chiffré
  Lien vers Firefox au milieu du bureau, tout le reste est caché
    Raccourcis vers zoneminder + mosaïque
Mosaïque Accueil
  Raspberry Pi 3 (test avec Raspberry Pi 2 non concluant)
    Raspbian Desktop
    Carte SD - 8Go
    Mode kiosk avec firefox, démarrage automatique au boot du système https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=65607
    Seule une souris est installée pour naviguer dans la mosaïque

## Slide 9: Interface Zoneminder

## Slide 10: Interface Zoneminder

## Slide 11: Questions?